## Slide 1: اصول سرپرستی جلسه هفتم ناطقی
ایمنی و بهداشت کار
(بخش دوم)

## Slide 3: سخنی با دانشجویان
با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و دانشگاهها جهت جلوگیری از گسترش این بیماری، مقرر گردید مباحث درسی در قالب پاورپوینت برای دانشجویان ارایه شود. لذا از دانشجویان عزیز انتظار می رود به دقت مباحث ارایه شده را مطالعه و در صورت ابهام از طریق واتساپ سوالات خود را مطرح نمایند تا در اسرع وقت پاسخ دهم.
در پایان ضمن تاکید بر لزوم رعایت مسایل بهداشتی، برای همه شما آرزوی سلامتی دارم.
ناطقی 09125265130

## Slide 4: عناوین مطالب این بخش:
بیماریهای شغلی
طبقه بندی بیماری های شغلی
بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی
بیماری های ناشی از عوامل شیمیایی
بیماری های ناشی از عوامل زیستی
بیماری های ناشی از عوامل روانی
شرایط نا ایمن
بهداشت کار در سطح جهان
برنامه های بهداشت کار در ایران
آیین نامه های حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
آیین نامه حفاظتی در مورد دستگاه ها, ماشین آلات

## Slide 5: بیماریهای شغلی
بیماریهای شغلی: بیماریهایی که به علت کار به وجود آمده و عامل آن شغل یا حرفه فرد است بیماری های شغلی نامیده می شوند.
مهمترین بیماریهای شغلی شناخته شده عبارتند از: مسمومیت با سرب و جیوه، عوارض پوستی ناشی از کربن، سیاه زخم ناشی از کار، بیماری های ناشی از اشعه ایکس و اجسام رادیواکتیو، تب مالت ناشی از کار، کزاز ناشی از کار، بیماری های ناشی از سر و صدا، هپاتیت ویروسی ناشی از کار، بیماری های ناشی از گرد و غبار چوب، التهاب مفاصل و استخوان، آرتروز زانو درد های ستون فقرات، عوارض کار کردن در حرارت های بالا، عوارض ناشی از سیمان

## Slide 6: طبقه بندی بیماری های شغلی
بیماریهای شغلی طبقه‌بندی گوناگونی دارد ولی بهترین روش طبقه بندی در این بیماری ها توجه به عوامل ایجاد این بیماری می باشد که به ترتیب ذیل می باشد:
بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی
بیماریهای ناشی از عوامل مکانیکی
بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی
بیماریهای ناشی از عوامل زیستی
بیماری های ناشی از عوامل روانی

## Slide 7: بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی
این گروه از بیماری ها در نتیجه تاثیر عوامل فیزیکی موجود در محیط کار به وجود می آیند این عوامل عبارتند از:
بیماری های ناشی از گرما، بیماری های ناشی از سرما، بیماری های ناشی از سر و صدا، بیماریهای ناشی از تغییرات فشار هوا، بیماری های ناشی از نور، بیماری های ناشی از ارتعاش، بیماریهای ناشی از مواد رادیواکتیو، بیماری‌های ناشی از رطوبت

## Slide 8: بیماری های ناشی از عوامل مکانیکی
کاربرد ابزار و وسایل در برخی از افراد موجب فشار بر روی مفصل ها گردید و عوارضی مانند بستن و کرامپ‌های عضلانی را به دنبال دارد. عامل مکانیکی شامل انواع ماشین هایی است که در کار مورد استفاده قرار می گیرند. در بهداشت صنعتی در مورد چگونگی کاربرد ماشین آلات به صورتی که سلامت افراد تامین گردد، بحث‌های بسیار مطرح گردیده است.
آموزش کارکنان برای استفاده صحیح از ماشین آلات و وسایل از نظر پیشگیری خطر های مربوط به عوامل مکانیکی موثرترین راه می باشد.

## Slide 9: بیماری های ناشی از عوامل شیمیایی
کلیه مواد اولیه، مواد خام و مواد مصنوعی به صورت جامد، مایع و گاز که در صنعت تولید به کار گرفته می شوند به عنوان عوامل شیمیایی محیط کار مورد مطالعه قرار می گیرند. این مواد مصنوعی و یا طبیعی دارای منشاء گیاهی معدنی و یا آلی می باشند.
تاثیرات فیزیولوژیک مواد شیمیایی متفاوت است مهمترین مواد شیمیایی زیان آور به این شرح طبقه بندی می شوند:
الف) مواد التهاب آور محرک: این مواد تحریک کننده بوده و ایجاد التهاب در پوست و برونشهای می‌نماید.
ب) مواد خفگی آور: موادی مانند مونواکسیدکربن و گاز هایی مانند اتان و متان
ادامه

## Slide 10: بیماری های ناشی از عوامل شیمیایی
ج) مواد بیهوش کننده و مخدر: این مواد بر روی سلسله اعصاب مرکزی تاثیر گذارده و بدن را سست نمایند.
د) سموم سیستمیک: این سم ها سیستم های بدن را از کار می اندازد یا تخریب می کند.

## Slide 11: بیماری های ناشی از عوامل زیستی
عوامل زیستی محیط کار متنوع می باشند.
مهمترین بیماری های مربوط به عوامل زیستی عبارتند از: ویروسها، میکروب ها، باکتری ها، قارچ ها و انگل ها

## Slide 12: بیماری های ناشی از عوامل روانی
زندگی ماشینی موجب افزایش اختلالات و بیماریهای روانی گردیده است. در شرایط کنونی بسیاری از افراد از ناراحتی و نگرانی رنج می‌برند. در کشورهای پیشرفته صنعتی سه درصد از غیبت‌های کارکنان منشاء روانی دارد. علل گوناگون برای افزایش اختلالات روانی ذکر گردیده است که شاید مهمترین آنها عدم سازگاری انسان با ماشین می باشد. خستگی ناشی از کار اگر به شکل کامل برطرف نشود خستگی حاد ایجاد نموده و در نهایت موجب اختلال روانی می گردد.

## Slide 13: شرایط نا ایمن
تعریف شرایط نا ایمن: شرايط غير عادي يا اعمال ناايمني که در صورت مرتفع نشدن مي تواند تبديل به حادثه شود.
شرايط ناايمن در جنبه هاي مختلف محيط کار ظاهر مي گردند. براي مثال برخي از آن ها عبارتند از:
- شرايط محيطي(ميزان نور، ارتعاش، گرد و غبار، دود و...)
- عدم دسترسي مناسب افراد به راه هاي خروجي در مواقع حريق.
- بکار بردن روش هاي نامناسب در ارائه اطلاعات، تعليم و آموزش افراد و هم چنين در سرپرستي آن ها
ادامه

## Slide 14: شرایط نا ایمن
- داربست بدون حفاظ
- لغزنده بودن محيط كار
- تهويه نامناسب
- ناقص بودن دستگاه ها و ماشين آلات(مانند عدم وجود حفاظ مناسب اطراف دستگاه هاي گردشي مثل پمپ ها)
- عدم وجود نرده ايمني در مكان هايي كه احتمال سقوط افراد يا اشياء وجود دارد
- ابزار ناقص و معيوب
- عدم تناسب جرثقيل با بار

## Slide 15: بهداشت کار در سطح جهان
در زمینه بهداشت کار در سطح جهان سه سازمان بین المللی فعالیت دارند .
1) سازمان بین المللی کار (I.L.O )
2) سازمان بهداشت جهانی ( W.H.O )
3) سازمان بین المللی استاندارد (( I.S.O

## Slide 16: بهداشت کار در سطح جهان
سازمان بین المللی کار (I.L.O): وظایف سازمان بین‌المللی كار در زمینه محیط و شرایط كار و حفاظت در كارفعالیت می کند:
1- بهبود امور حفاظت و بهداشت در محیط كار، جلوگیری از امراض و حوادث ناشی از كار و كنترل خطرات محیط كار
2- ایجاد و تقویت موسسات تخصصی مانند: موسسه‌های ملی كار، آزمایشگاه‌های بهداشت صنعتی، مراكز بهداشت و حفاظت كار، بخش های آموزش حفاظت
3- مسائل مربوط به كار(حداكثر قانونی، اضافه‌كاری ، كار نوبتی و شب كاری) و نتایج پزشكی ،اقتصادی و اجتماعی آنها
4- تعیین محتوای شغلی
ادامه

## Slide 17: بهداشت کار در سطح جهان
5- خدمات رفاهی كارگران
6- تهیه متون مربوط به مطالعات فنی
7- كمك مستقیم به دولت‌ها از طریق اعزام كارشناسان ، اعطای بورس ، تهیه تجهیزات ، تنظیم و طرح آیین نامه ها و ارسال اطلاعات و ....
8- كمك به سازمانهای ملی حفاظتی و بهداشت‌كار و مراكز تحقیقات و انجمن‌های كارفرمایی و سندیكاهای كشورهای مختلف
ادامه

## Slide 18: بهداشت کار در سطح جهان
سازمان بهداشت جهانی ( W.H.O ) :
ضوابط و معیارهایی برای تامین بهداشت و سلامت كارگران و تعیین عالیترین درجه سلامتی انسان تعیین كرده است.
سازمان بین المللی استاندارد ( ( I.S.O
تلاش زیادی در جهت ایجاد استانداردی برای سیستم مدیریت کیفیت انجام داد که نتیجه آن سری 9000 ISO و پس از آن 14000 ISO بود. به طور کلی سیستم مدیریت کیفیت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی جزء سیستم واحدی هستند که یک پارچه با یکدیگر در ارتباط هستند. (IMS)

## Slide 19: برنامه های بهداشت کار در ایران
قانون کار جمهوری اسلامی کلیه کارفرما ها را موظف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار نموده است. آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوط به درمان سوانح و بیماریهای شغلی و سایر بیماری‌ها کارفرماها را موظف به بیمه نمودن کارکنان در سازمان تامین اجتماعی می نماید. برای رسیدن به هدف های بهداشت کار، آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاه ها تدوین گردیده است؛ این مرکز در هر واحد صنعتی با توجه به تعداد کارکنان می‌تواند به صورت متمرکز اختصاصی یک کارخانه یا مرکز مشترک خدمات ارائه نمایند.

## Slide 20: آیین نامه های حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
آیین نامه های حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها مشتمل بر 80 ماده و 2 تبصره دریازدهمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی مورخ 1338/6/14به تصویب رسید.
فصل اول) ساختمان
فصل دوم) روشنایی
فصل سوم) تهویه و حرارت
فصل چهارم) جلوگیری از آتش سوزی و مبارزه با حریق
فصل پنجم) ماشین آلات، پوشش و حفاظ ماشین آلات
فصل ششم) وسایل الکتریکی
ادامه

## Slide 21: آیین نامه های حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
فصل هفتم) آب آشامیدنی
فصل هشتم) نظم و نظافت در کارگاه
فصل نهم) ناهارخوری
فصل دهم) وسایل استحفاظی فردی
فصل یازدهم) کمکهای اولیه
فصل دوازدهم)

## Slide 22: آیین نامه حفاظتی در مورد دستگاه ها, ماشین آلات
آیین نامه های حفاظتی در مورد بالا برنده ها یا دستگاه های بالابر:
برخی از مواد آیین نامه های حفاظتی در مورد وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در بالابر ها به شرح زیر می باشد:
حداکثر ظرفیت مجاز بالابر از طرف کارخانه سازنده به طور مشخص و خوانا بر روی دستگاه نوشته است
کلیه تجهیزات الکتریکی دستگاه های بالابر باید با آیین نامه های حفاظتی وسایل و تاسیسات الکتریکی مطابقت نماید
بالابر ها باید دارای ترمز های حفاظتی باشند و بتوانند باری معادل یک برابر و نیم ظرفیت مجاز بالابر را نگه داری نمایند

## Slide 23: آیین نامه حفاظتی در مورد دستگاه ها, ماشین آلات
آیین نامه های حفاظتی در مورد پرس ها
برخی از مواد مقررات کلی در مورد پرس ها بر اساس آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها به شرح ذیل می باشد:
مواد مورد استفاده در ساخت قسمت های مختلف پرس ها باید به نحوی انتخاب و به کار برده شود که علاوه بر تحمل بارهای وارده و تنش های حاصل,از کیفیت و مرغوبیت مناسبی برخوردار بوده,به نحوی که نتیجه آزمون های ضروری در حد قابل قبول (استاندارد) باشد.
هر دستگاه باید دارای یک لوحه شناسایی و اطلاعات مختلف نظیر نام و علامت کارخانه سازنده,تاریخ ساخت,شماره تولید و.... بوده و بر روی پرس نصب شود.

## Slide 24: لطفا توصیه های بهداشتی را جدی بگیریم